## Slide 1
Fundamentos de Redes de Comunicação
Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Professor: António Godinho
2025/2026
Introdução às Redes de Computadores

## Slide 2
MODELO OSI
SUMÁRIO
EQUIPAMENTOS DE REDE
MODELO TCP/IP
PROTOCOLOS DE REDE
ARQUITECTURAS DE COMUNICAÇÃO
ENDEREÇAMENTO IP

## Slide 3
ARQUITECTURAS DE COMUNICAÇÃO
1

## Slide 4
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Inicio ‘60 – RS232 – 1 kbps/10 kbps
Meados ‘70 – RS422 – 100 kbps/ >1 Mbps
Inicio ’80 – Ethernet – 10 Mbps Ethernet
Meados ’80 – Token Ring – 4 Mbps/16 Mbps
Finais ’80 – FDDI – 100 Mbps
Inicio ’90 – Fast Ethernet – 100 Mbps
Meados ’90 – ATM – 155 Mbps/622 Mbps ATM
Finais ’90 – Gigabit Ethernet – 1 Gbps
2000 – 2010
  ATM – 2,4 Gbps
  Ethernet – 10 Gbps
≈ 2020 – 1 Tbps/1 Tbps

## Slide 5
REDES DE COMPUTADORES
Objectivos
  Partilha de recursos – disponibilizar todos os programas, dados e equipamentos a toda a gente na rede sem ligar à localização física do recurso e do utilizador.
  Fiabilidade elevada – os recursos podem estar replicados em várias máquinas para que, no caso de uma delas falhar, o recurso continue disponível.
  Diminuir os custos – os computadores pequenos têm uma razão preço/eficiência melhor que os grandes. Os mainframe são dez vezes mais rápidos que os micro-computadores mas custam mil vezes mais. A partilha de recursos, evita a sua duplicação.
  Comunicação entre utilizadores – os utilizadores da rede podem trocar informação sem ser necessário utilizar outros meios de comunicação tais como as telecomunicações ou os correios.

## Slide 6
REDES DE COMPUTADORES
Aplicações
  Acesso remoto a programas – os utilizadores podem utilizar os programas sem ser necessário a sua duplicação e a sua instalação na máquina local. Isto é bastante importante para programas que estão a ser constantemente modificados e programas que só são executados em máquinas com grande necessidade de processamento.
  Acesso remoto a base de dados –aceder à base de dados sem haver a necessidade da sua duplicação (difícil se for enorme e difícil de propagar as alterações) e sem haver a necessidade do utilizador se deslocar.
  Redes informáticas como meio de comunicação – troca de correio electrónico entre pessoas bem como a possível troca de voz e de vídeo. A distinção entre redes informáticas e redes de telecomunicações é cada vez mais ténue. Os operadores de telecomunicações já oferecem serviços que antes só eram fornecidos por redes informáticas.

## Slide 7
COMPONENTES DA REDE
Sistemas computacionais – computadores pessoais, estações de trabalho, impressoras de rede, aparelhos de interligação, etc. Os periféricos simples tais como discos e impressoras normais podem ser partilhados pelos computadores mas não são sistemas computacionais.
Adaptadores de rede – efectuam as funções de hardware que permitem dotar os sistemas computacionais com capacidade de comunicação física. Os sistemas computacionais podem conter o adaptador de rede ou virem preparados para o poderem incluir.
Sistema de cablagem – canal de comunicação entre os sistemas que pode ser implementado por cabos físicos, cabos eléctricos ou ópticos, mas também por sistemas sem fio, microondas, infravermelhos, etc. Incluí também as ligações aos adaptadores de rede.
Software de rede – efectua as funções de alto nível necessárias para haver comunicação entre os sistemas computacionais. Software adicionado ao sistema operativo para acrescentar ao sistema computacional a capacidade de comunicação em rede.

## Slide 8
CLASSIFICAÇÃO
Segundo a tecnologia de transmissão
  Redes ponto-a-ponto
  Redes de difusão
Segundo a escala
  Uma sala, um edifício ou um campus: LAN
  Uma cidade: MAN
  Um país ou um continente: WAN
  O planeta: Internet

## Slide 9
CLASSIFICAÇÃO
Redes de Área Metropolitana (MAN)
  Cobre um conjunto de edifícios ou a área de uma cidade (até 50 Km)
  Neste caso a área abrangente é uma área metropolitana. Normalmente a implementação destas redes é feita recorrendo a meios físicos externos à organização.
  Pode ser pública ou privada
  DQDB (Distributed Queue Dual Bus) / IEEE 802.6
  DSL (Digital Subscriber Line) e Cabo

## Slide 10
CLASSIFICAÇÃO
Redes de área alargada (WAN)
  Geralmente constituídas por linhas de transmissão (ponto-a-ponto) e dispositivos de comutação
  Várias possibilidades
    Linhas alugadas
    Redes públicas de telefone
    Redes públicas de dados
    Redes digitais com integração de serviços
  Normalmente só é implementada por operadores de telecomunicações.
  O atraso de propagação pode ser crítico e a débitos elevados as taxas de erro pode ser consideráveis.
  Operam numa área alargada
  Permitem acesso sobre interfaces série que operam geralmente a baixas velocidades
  Fornecem ligação permanente ou por períodos limitados
  Interligam dispositivos separados por longas distâncias

## Slide 11
CLASSIFICAÇÃO
Redes de área Local (LAN)
  A área abrangente pode ser uma sala, um piso, um edifício ou um conjunto de edifícios próximos (campus).
    Utiliza um sistema de cablagem próprio e como tal são caracterizadas por débitos elevados e taxas de erro desprezáveis.
  Operam numa área limitada
  Permitem acessos múltiplos e larguras de banda elevadas
  Redes privadas
  Permitem ligação permanente aos serviços locais
  Interligam dispositivos na mesma área local

## Slide 12
CLASSIFICAÇÃO
Redes de área pessoal – Personal Area Networks, PAN
  utilizam tecnologias de comunicação sem fios para interligar computadores, periféricos e equipamentos de voz numa área restrita.
Redes de armazenamento (Storage Area Networks, SAN)
  destinam-se à interligação de grandes computadores e dispositivos de armazenamento de massa. Utilizam normalmente tecnologias de comunicação a muito alto débito.

## Slide 13
CLASSIFICAÇÃO
Redes sem fios
  Fáceis de instalar
  Débitos muito inferiores às redes com fios
  Taxas de erro mais elevadas
  Riscos acrescidos de interferências
  Em grande desenvolvimento

## Slide 14
CLASSIFICAÇÃO
Internets
  Integração de várias redes de comunicação possivelmente heterogéneas
  Sistemas distribuídos abertos e extensíveis

## Slide 15
PROTOCOLOS DE REDE
2

## Slide 16
PROTOCOLOS DE REDE
Um protocolo de rede é uma linguagem que comunica dois ou mais computadores distantes, permitindo que se troquem mensagens transmitindo dados. Na ciência da computação, os protocolos são conjuntos de regras que determinam como uma rede entre dois ou mais sistemas. É uma convenção que possibilita a conexão, a comunicação e a transferência de dados, aplicada tanto a nível de hardware como de software.
A Internet, desde o seu surgimento pela década de 70 e até hoje, funciona a partir da junção de dois protocolos: o TCP e o IP, que dentro abriga uma pilha de protocolos menores que determinam as diferentes conexões, divididos em quatro camadas de acordo com a função: ligação dos dados, tipo de rede, transporte dos dados e a aplicação final.
Esta última é a que especifica qual o tipo de serviço que um servidor de Internet irá prestar: seja a simples transferência de ficheiros, a conexão com um website ou a troca de e-mails.

## Slide 17
PORTOS DE COMUNICAÇÃO
Portas de comunicação são as entradas e saídas de dados que temos na nossa máquina, mas antes é bom saber que podemos falar de portas físicas USB, Serial,etc) e as Lógicas como a TCP e UDP, entre outros.
A função das portas TCP (Transmission Control Protocol) é basicamente a comunicação de dados pela web, através dessa porta são usados vários protocolos que levam e trazem dados para a máquina da rede, é normal encontrarmos o termo TCP/IP pois os mesmos trabalham juntos.
Já o UDP (User Datagram Protocol) é tido como um protocolo "irmão" do TCP, mais simples e também menos confiável. Não há procedimentos dE verificação no envio e recebimento de dados e se algum pacote não for recebido, o computador de destino não faz uma nova solicitação.

## Slide 18
EXEMPLOS DE PROTOCOLOS
TCP/IP (TCP e IP)
  O modelo TCP/IP é formado pela junção dos protocolos de rede Transmission Control Protocol (voltado para o transporte dos dados) e Internet Protocol (é o protocolo pelo qual os dados são enviados a partir de um computador para outro na Internet. É responsável pelo envio e endereçamentos dos pacotes TCP.).
  Para quem não sabe, protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Por mais que duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, se não “falarem” a mesma língua, não há como estabelecer uma comunicação. Então, o TCP/IP é uma espécie de idioma que permite às aplicações conversarem entre si.
DNS
  O DNS singinica Domain Name System, em português Sistema de Nomes de Domínios e é, basicamente, um sistema de GESTÃO de nomes hierárquico e distribuido. Este sistema tem por base duas definições:
    Examinar e atualizar a respetiva Base de Dados
    Resolver nomes de domínios em Endereços IP
  Os servidores DNS traduzem nomes para os endereços IP e vice-versa.
DHCP
  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que ficaria, em português, algo como Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede, é um protocolo utilizado em redes de computadores que permite às máquinas obterem um endereço IP.
  Ele pode operar de três formas: automática, dinâmica e manual.
    Automática
    Dinâmica
    Manual

## Slide 19
EXEMPLOS DE PROTOCOLOS
HTTP E HTTPS
  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo utilizado para transmitir e receber informação através da Internet. É utilizado para que a informação possa ser trocada entre servidores de forma rápida e fácil. Mas, no que diz respeito à privacidade online, um “S” faz toda a diferença.
  HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) existe para garantir que o site a que acedemos é seguro e autêntico, protegendo a privacidade e a integridade da informação trocada entre o servidor e o cliente.
  O HTTPS é igual ao HTTP só que usa certificados (SSL e/ou TLS) para proteger as comunicações entre o servidor e o cliente e vice-versa.
SSL e TLS
  SSL (SECURE SOCKETS LAYER) resumidamente é um protocolo de segurança que permite a confirmação da identidade de um servidor, verificando o nível de confiança.
  TLS (Transport Layer Security) assim como o seu antecessor Secure Sockets Layer (SSL), é um protocolo de segurança que protege as telecomunicações via internet para serviços como e-mail (SMTP), navegação por páginas (HTTPS) e outros tipos de transferência de dados.
  Acreditava-se que a primeira versão do protocolo TLS foi apenas “ligeiramente” mais segura do que o SSL, mas em 2014 foi provado que o SSL é totalmente inseguro porque foi descoberto como quebrar a sua criptografia.

## Slide 20
EXEMPLOS DE PROTOCOLOS
FTP
  File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos). Foi posto em prática antes mesmo do padrão TCP/IP, sendo posteriormente adaptado. É o modo mais simples de transferir dados pela internet entre duas máquinas: um cliente e um servidor, independente dos hardwares.
  O FTP funciona com dois tipos de conexão. A conexão de controle é feita pelo cliente na porta 21 do servidor, e permanece aberta durante toda a sessão para que se façam os comandos necessários, identificação e senhas. Ao fazer a transferência de arquivos, a conexão de dados é ativada pela porta 20 do servidor a alguma porta do cliente previamente estabelecida ou comunicada pelo próprio servidor.
SFTP
  A sigla serve para dois protocolos parecidos. O primeiro, já em desuso e considerado apenas para fins históricos, é o Simple File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência Simple de Arquivos). Foi criado para ser mais simples que o FTP (utiliza apenas uma conexão TCP, enquanto o FTP utiliza duas), mas também é mais inseguro.
  O segundo e oficial protocolo SFTP é o SSH File Transfer Protocol, uma extensão do protocolo SSH (Secure Shell, algo como “concha segura”). É uma evolução do FTP, permitindo, por exemplo, a continuação de downloads interrompidas e a remoção de arquivos do servidor remotamente. Apesar do nome, precisa de um protocolo SSH para garantir a segurança da conexão.

## Slide 21
EXEMPLOS DE PROTOCOLOS
Telnet
  O protocolo Telnet existe antes da própria internet. Ele foi criado para permitir que um computador cliente acesse um terminal virtual hospedado num servidor. Ou seja, os comandos escritos no teclado e que aparecem no ecrã do cliente são processados num servidor distante. A vantagem, lá no final da década de 60, era que outro cliente pudesse acessar esses mesmos dados processados e executar outros comandos. O Telnet transmite dados de forma não-segura e com fluxo em linha de texto, garantindo uma comunicação básica. Mas foi a partir dele que os demais protocolos da internet se desenvolveram.
POP
  Post Office Protocol (em português Protocolo dos Correios). É o protocolo utilizado para emails. Uma das suas principais vantagens é a sua característica off-line: o usuário não precisa estar conectado à rede o tempo todo, permitindo mais economia de banda. O funcionamento do POP (atualmetne POP3) é semelhante ao de uma caixa-postal dos Correios: um servidor de email recebe e armazena as diversas mensagens. Então o cliente liga-se e autentica-se aos servidores da caixa de correio. Com isso, todas as mensagens armazenadas no servidor são transferidas em sequência para a máquina do cliente. No final, a conexão é terminada e o cliente pode ler suas mensagens off-line.

## Slide 22
EXEMPLOS DE PROTOCOLOS
SMTP
  Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Correio Simples) é o outro lado do POP3: é o protocolo de envio de emails. A mensagem sai da máquina do cliente e, depois de ter um ou mais destinatários determinados, é autenticada e enviada para o servidor. Lá os destinatários terão acesso às mensagens através do protocolo POP3. É um protocolo eficiente pela sua simplicidade, mas limitado: baseia-se somente em texto. Para envio de arquivos necessita de extensões que convertem esses arquivos no formato de texto (depois eles são desconvertidos ao chegar à caixa de entrada do destinatário).
IMAP
  O Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acesso a Mensagem da Internet) é a evolução natural do POP3. Com ele, em vez das mensagens serem enviadas para um servidor que serve de caixa postal para depois o cliente fazer a transferência delas para sua máquina, os emails podem ser acessados, lidos e gerenciados diretamente do servidor. Os serviços de email modernos como Gmail e Hotmail são baseados no IMAP. As desvantagens são que a capacidade de armazenamento é limitada pelo servidor e que o cliente precisa de estar conectado à internet durante toda a sessão.

## Slide 23
ACTIVIDADES DE NORMALIZAÇÃO
Normas
  De facto
  Oficiais
ITU - International Telecommunication Union
  ITU-T
    Normalizações nas Telecomunicações
Recomendações para interfaces nas áreas de comunicação de dados, telegrafia e telefone
  série V
    ligação a redes públicas de telefone
  série X
    ligação a redes públicas de dados
  série I
    ligação a redes de dados com integração de serviços

## Slide 24
NORMALIZAÇÃO

## Slide 25
NORMALIZAÇÃO

## Slide 26
NORMALIZAÇÃO

## Slide 27
NORMALIZAÇÃO

## Slide 28
NORMALIZAÇÃO

## Slide 29
NORMALIZAÇÃO

## Slide 30
NORMALIZAÇÃO

## Slide 31
NORMALIZAÇÃO
Internet/WWW
  Mecanismos próprios de normalização (de facto) distintos da ISO e da ITU-T
  Mais informal
  Comunicação feita por relatórios técnicos denominados RFC’s
  Request For Comments
  Acesso Público (on-line)
  Numerados sequencialmente

## Slide 32
EQUIPAMENTOS DE REDE
3

## Slide 33
EQUIPAMENTOS DE REDE
Referem-se aos equipamentos que facilitam e dão suporte ao uso de uma rede de computadores, ou seja, são os meios físicos necessários para a comunicação entre os componentes participantes de uma rede.
Repetidores
  Os repetidores são dispositivos de hardware utilizados para a conexão de dois ou mais segmentos de uma rede local.

## Slide 34
EQUIPAMENTOS DE REDE
Modem
  O Modem é um dispositivo conversor de sinais que faz a comunicação entre computadores através de uma linha dedicada para esse fim. Seu nome é a junção das palavras Modulador e Desmodulador, pois essas são suas principais funções.

## Slide 35
EQUIPAMENTOS DE REDE
Router
  O Router é um equipamento responsável pela interligação das redes locais entre si e redes remotas em tempo integral. Em outras palavras, permite que uma máquina de uma dada rede LAN comunique-se com máquinas de outra rede LAN remota, como se as redes LAN fossem uma só.

## Slide 36
EQUIPAMENTOS DE REDE
Hub
  Um hub, concentrador ou Multiport Repeater, nada mais é do que um repetidor que, promove um ponto de conexão física entre os equipamentos de uma rede.

## Slide 37
EQUIPAMENTOS DE REDE
Bridges
  As Bridges (ou pontes) são equipamentos que possuem a capacidade de segmentar uma rede local em várias sub-redes, e com isto conseguem diminuir o fluxo de dados (o trefego).

## Slide 38
EQUIPAMENTOS DE REDE
Gateway
  É um dispositivo que permite a comunicação entre duas redes de arquiteturas diferentes. Ele atua em todas as camadas do modelo ISO/OSI.
Switch
  Trata-se de uma evolução do hub, com funções de pontes e roteadores e hardware especial que lhe confere baixo custo e alta eficiência.
Transceiver
  É um dispositivo de hardware que faz a conexão eletroóptica (transforma um sinal elétrico em sinal óptico e vice-versa) entre computadores de rede que usam fibra óptica e cabeamento metálico convencional
Placas de rede
  A placa de rede ou adaptador de LAN ou ainda NIC (Network Interface Card) funciona como uma interface entre o computador e o cabeamento da rede. Normalmente é uma placa de expansão que deve ser conectada em um dos slots localizados na parte traseira do computador.
Multiplexador
  Dispositivo usado para permitir que uma única linha de comunicação seja comutada com um computador. Ou seja Multiplexador (MPX, ou simplesmente, MUX) é 1 circuito digital que funciona como 1 roteador, permitindo conexões simultâneas em 1 única linha (como as linhas telefônicas convencionais: são varias linhas em 1 único fio).

## Slide 39
EQUIPAMENTOS DE REDE
Gateway
  É um dispositivo que permite a comunicação entre duas redes de arquiteturas diferentes. Ele atua em todas as camadas do modelo ISO/OSI.

## Slide 40
EQUIPAMENTOS DE REDE
Switch
  Trata-se de uma evolução do hub, com funções de pontes e roteadores e hardware especial que lhe confere baixo custo e alta eficiência.

## Slide 41
EQUIPAMENTOS DE REDE
Transceiver
  É um dispositivo de hardware que faz a conexão eletroóptica (transforma um sinal elétrico em sinal óptico e vice-versa) entre computadores de rede que usam fibra óptica e cabeamento metálico convencional

## Slide 42
EQUIPAMENTOS DE REDE
Placas de rede
  A placa de rede ou adaptador de LAN ou ainda NIC (Network Interface Card) funciona como uma interface entre o computador e o cabeamento da rede. Normalmente é uma placa de expansão que deve ser conectada em um dos slots localizados na parte traseira do computador.

## Slide 43
EQUIPAMENTOS DE REDE
Multiplexador
  Dispositivo usado para permitir que uma única linha de comunicação seja comutada com um computador. Ou seja Multiplexador (MPX, ou simplesmente, MUX) é 1 circuito digital que funciona como 1 roteador, permitindo conexões simultâneas em 1 única linha (como as linhas telefônicas convencionais: são varias linhas em 1 único fio).

## Slide 44
MODELO OSI
4

## Slide 45
ARQUITECTURAS DE CAMADAS

## Slide 46
ARQUITECTURAS DE CAMADAS

## Slide 47
ARQUITECTURAS DE CAMADAS

## Slide 48
ARQUITECTURAS DE CAMADAS

## Slide 49
ARQUITECTURAS DE CAMADAS

## Slide 50
MODELO OSI

## Slide 51
MODELO OSI

## Slide 52
MODELO OSI

## Slide 53
MODELO OSI – TRANSMISSÃO DE DADOS

## Slide 54
MODELO OSI – UNIDADES DE DADOS

## Slide 55
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 56
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 57
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 58
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 59
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 60
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 61
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 62
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 63
MODELO OSI – PRINCIPAIS FUNÇÕES DAS CAMADAS

## Slide 64
MODELO OSI – EXEMPLO DE APLICAÇÃO

## Slide 65
MODELO TCP/IP
5

## Slide 66
MODELO TCP/IP - HISTÓRICO

## Slide 67
MODELO TCP/IP - RESPONSÁVEL

## Slide 68
MODELO TCP/IP

## Slide 69
MODELO TCP/IP

## Slide 70
MODELO TCP/IP – CAMADA DE APLICAÇÃO

## Slide 71
MODELO TCP/IP – CAMADA DE TRANSPORTE

## Slide 72
MODELO TCP/IP – CAMADA DE TRANSPORTE

## Slide 73
MODELO TCP/IP – CAMADA DE TRANSPORTE

## Slide 74
MODELO TCP/IP CAMADA DE INTERNET

## Slide 75
MODELO TCP/IP – CAMADA DE INTERNET

## Slide 76
MODELO TCP/IP – CAMADA DE REDE

## Slide 77
MODELO TCP/IP – CAMADA DE REDE

## Slide 78
MODELO TCP/IP – MODELO GERAL

## Slide 79
MODELO TCP/IP – ENCAPSULAMENTO DE DADOS

## Slide 80
MODELO OSI VS MODELO TCP/IP

## Slide 81
MODELO OSI VS MODELO TCP/IP

## Slide 82
MODELO OSI VS MODELO TCP/IP

## Slide 83
MODELO OSI VS MODELO TCP/IP

## Slide 84
MODELO OSI VS MODELO TCP/IP

## Slide 85
ENDEREÇAMENTO IP
6

## Slide 86
ENDEREÇAMENTO IP
Os principais parâmetros que devem ser configurados em qualquer equipamento que se liga a uma rede, para que o protocolo TCP/IP funcione corretamente, são os seguintes:
  Endereço IP - informação que identifica conjuntamente com a máscara uma máquina na rede.
  Máscara de sub rede - informação que identifica conjuntamente com o endereço IP uma máquina na rede.
  Default Gateway ou Gateway Predefinido - endereço da máquina que é responsável pelo encaminhamento dos dados para fora da rede.
  Endereço IP de um ou mais servidores DNS - máquina responsável por fazer a conversão de nomes em endereços IP.

## Slide 87
ENDEREÇAMENTO IP
A configuração de um PC a correr Windows pode ser a seguinte:

## Slide 88
ENDEREÇAMENTO IP
Cada máquina é identificado por um endereço IP.
Numa mesma rede, esse endereço é exclusivo de cada máquina não podendo assim existir duplicação desta identificação.
Como um endereço postal residencial que tem um formato padrão composto por duas partes (nome da rua e número da casa), cada endereço IP é separado internamente em duas partes:
  identificação da rede
  identificação da máquina

## Slide 89
ENDEREÇAMENTO IPv4
Os endereços IP v4 têm tamanho fixo de 32 bits disponibilizando assim 4.294.967.296 (232) endereços diferentes.
Exemplo de um endereço IPv4:
  192.168.1.1

## Slide 90
ENDEREÇAMENTO IPv6
Os endereços IPv6 têm tamanho fixo de 128 bits disponibilizando assim 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128) endereços diferentes, sendo apresentados em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais separados por ‘:’.
Exemplo de um endereço IPv6
  1234:5678:90AB:CDEF:FEDC:BA09:8765:4321

## Slide 91
ENDEREÇAMENTO IPv4
No caso do IP v4 existe uma divisão rígida da identificação da rede (NET ID) e das máquinas (HOST ID). Consideremos o exemplo:

## Slide 92
ENDEREÇAMENTO IP
Uma das formas de escrever os endereços IP é usar a notação “ dotted decimal ” do endereço IP baseada em quatro números decimais de 0 a 255, separados por pontos.
Cada número corresponde à representação decimal de um dos 4 bytes do endereço IP.

## Slide 93
ENDEREÇAMENTO IP
O crescimento viral da Internet implicou uma analise mais estruturada do endereçamento a utilizar e o primeiro passo foi a sua divisão em classes.
Divisão do espaço de endereçamento em 3 classes:
  Classe A
  Classe B
  Classe C
Existem ainda as classes D e E mas que são de uso limitado ou reservado pelo que não são objeto de estudo nesta disciplina.
Objetivo para esta divisão é a necessidade de escalabilidade e flexibilidade da estrutura de endereçamento a utilizar .

## Slide 94
ENDEREÇAMENTO IP
São estas as classes propostas:

## Slide 95
ENDEREÇAMENTO IP
O espaço de endereçamento por classe é o seguinte:

## Slide 96
DÚVIDAS?